Приложение

утверждено постановлением

администрации Новомышастовского

сельского поселения Красноармейского района

от___________ 2014 №_______

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2020 годы»

Паспорт Программы

| Координатор муниципальной программы | заместитель главы Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района А. А. Бондаренко. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района |
| Подпрограммы муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2020 годы» | 1. «Дорожный фонд» Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района. 2. «Безопасность дорожного движения в населённых пунктах Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района. |

| Цели Программы | Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы и подпрограмм определены в Стратегии социально-экономического развития Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на период до 2020 года. Исходя из стратегических приоритетов, целью подпрограмм является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы в Новомышастовском сельском поселении Красноармейского района. Развитие дорожной сети Новомышастовского поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышения безопасности дорожного движения. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Новомышастовского сельского поселения в соответствии с социально-экономическими потребностями населения 1.Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения. 2.Расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным покрытием. 3.Повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования, 4.Улучшение уличного освещения вдоль дорог общего пользования. 5.Устройство пешеходных дорожек-тротуаров. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Сохранность и развитие автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения, в соответствии с темпами экономического развития поселения, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок. Повышение уровня доступности в течение года проезда жителей поселения на легковых автомобилях к своим домам Обеспечение жителей населённых пунктов поселения пешеходными дорожками с твёрдым покрытием |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение Программы | Всего тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | 7 469,8 | 7 584,2 | 7 849,4 | 8 220,0 | 8 230,0 | 8 240,0 |
|  | Местный бюджет | 7 469,8 | 7 584,2 | 7 849,4 | 8 220,0 | 8 230,0 | 8 240,0 |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | К 2020 году планируется: 1.Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети до 75,0 процентов. 2.Увеличение количества автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов поселения с твердым покрытием. 3.Увеличение общей протяженности отремонтированных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов поселения на 19,4 км. Устойчивое функционирование транспортной системы, качественное осуществление пассажирских перевозок и перемещение товаров (грузов) 4. К концу 2020 года:- на основных улицах населённых пунктов поселения провести ремонт дорожного полотна устройство улучшенного дорожного покрытия - содержать все улицы в течение года в проезжем для легковых автомобилей состоянии - обустроить улицы дорожными знаками и разметкой по нормативам - все улицы обустроить пешеходными дорожками-тротуарами |

Характеристика проблемы,   на решение которой направлена Программа

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной сети Новомышастовского сельского поселения. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач; достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

В отличии от других видов транспорта, автомобильный- наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент- автомобильная дорога- доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения, скорость передвижения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления Новомышастовского сельского поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирования общего экономического развития прилегающих территорий;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесённого материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит:

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров,

- к снижению стоимости перевозок, (за счёт сокращения расхода на ГСМ, снижению износа транспортных средств, повышения производительности труда),

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса,

- повышению транспортной доступности,

- сокращению дорожно-транспортных происшествий,                                         - улучшению экологической ситуации.

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития сельского поселения.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения издержек и затрат на перевозки.

На территории Новомышастовского сельского поселения расположены автомобильные дороги общей протяжённостью   120,5 километров, из них:

1. Автомобильные дороги с асфальтированным покрытием дорожного полотна – 30,7 км;

2. Автомобильные дороги с гравийным покрытием дорожного полотна -         28,5 км;

3. Автомобильные дороги местного значения грунтовые -   61,3 км:

4. Пешеходные дорожки (тротуары) -   103,4 км (приложение 1).

Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог, общего пользования, из-за хронического недофинансирования, находится в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.

Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-эксплуатационные затраты владельцев грузового и легкового транспорта.

В Новомышастовском сельском поселении 51 % автомобильных дорог  местного значения грунтовые.

Протяжённость тротуаров соответствующих требованиям составляет всего 1,5 км, что составляет 2% от их длины.

Практически почти на всех автомобильных дорогах отсутствует ливневая канализация, не подсыпаны обочины дорог.

Доля муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования в Новомышастовском сельском поселении, не отвечающих нормативным требованиям, к началу 2014 года составляла  более 70%. В 2014 произведён ремонт 2,9 км  дорог местного значения (ремонт асфальтового покрытия, устройство ливнёвки, подсыпка щебнем, планировка грунта и т.д.), что составило 10 % от требуемого объёма. Недостаточность выделения средств влечёт ежегодный недоремонт, в результате чего физический износ дорог не восстанавливается, что в итоге приводит к разрушению дорог.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в  условиях их ограниченных объёмов.

Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирования. Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить оптимальное решение проблемы с координацией усилий подрядных организаций и органов местного самоуправления.

Организация дорожной деятельности без целенаправленного объединения мероприятий в программу, без единого комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи по развитию дорожного хозяйства и повышению его технического уровня.

По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два основных применяемых варианта решения проблемы: текущее планирование со сроком реализации 1 год и долгосрочное планирование со сроком реализации 3-5 лет.

Текущее планирование основано на деятельности по реализации годовых мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить приоритеты развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стратегию. Данный вариант позволяет решать только текущие проблемы в ущерб достижению стратегических целей, стоящих перед дорожным хозяйством поселения.

Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной программы развития дорожного хозяйства.

- Подпрограмма

«Дорожный фонд» Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района.

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2015-2020 годы» |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | заместитель главы Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района А. А. Бондаренко. |
| Цель подпрограммы | Развитие дорожной сети Новомышастовского сельского поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышения безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов. |
| Задачи подпрограммы | Подпрограмма 1 предусматривает осуществление комплекса мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения и искусственных сооружений на них, безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда поселения и привлечения краевых средств. - обеспечение мер по сохранности автомобильных дорог общего пользования Новомышастовского сельского поселения, а также мостов и иных конструкций на них; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии; - развитие улично-дорожной сети Новомышастовского сельского поселения; - расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Новомышастовского сельского поселения; - повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования. Капитальный ремонт автомобильных дорог, которые по интенсивности движения не нуждаются в реконструкции с переводом в более высокую категорию, но в связи со значительным увеличением в составе транспортного потока доли большегрузных автомобилей требуют проведения работ по усилению дорожной одежды, совершенствованию системы водоотвода, исправлению продольного профиля на отдельных участках дороги, обустройство дорожными знаками и ограждениями для обеспечения нормативных требований безопасности дорожного движения. - привлечение инвестиций из районного и краевого бюджетов. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Реализация основных мероприятий подпрограммы: 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов поселения. - ремонтно-восстановительные работы на участках дорожной сети, требующих неотложного ремонта по показателям безопасности дорожного движения, с последующим переходом к проведению плановых ремонтов в соответствии с нормативными межремонтными сроками; Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, включающие в себя обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения и объектами дорожного сервиса в соответствии с современными требованиями к уровню развития транспортной инфраструктуры и обеспечению безопасности дорожного движения - обустройство автомобильных дорог недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками, ограждениями; - устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках; - реализация проектов организации дорожного движения (ПОДД); - нанесение горизонтальной разметки на проезжую часть автодорог. |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | МБ | 2 630,0 | 2 694,0 | 2 756,0 | 2 820,0 | 2 830,0 | 2 840,0 |
|  | КБ | 4 839,8 | 5 090,2 | 5 343,4 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 |
|  | Всего БС | 7 469,8 | 7784,2 | 8 099,4 | 8 220,0 | 8 230,0 | 8 240,0 |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета Новомышастовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности | В результате реализации подпрограммы к 2020 году ожидается: 1.Увеличение общей протяженности отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района на 19,4 км. 2.Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах поселения и в микрорайонах массовой жилищной застройки, в рамках реализуемых мероприятий программы на 5 км. Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. |

2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

На территории Новомышастовского сельского поселения расположены автомобильные дороги общей протяжённостью   120,5 километров и тротуары протяжённостью 103,7 км

В рамках установленных действующим законодательством полномочий органы местного самоуправления осуществляют деятельность по развитию сети автомобильных дорог местного значения за счет средств местных бюджетов и местных дорожных фондов.

В целях реализации данных полномочий органы местного самоуправления разрабатывают муниципальные программы по развитию сети автомобильных дорог местного значения и обеспечению безопасности дорожного движения.

3. Обоснование выделения системы мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог и сооружений на них включают в себя:

Мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений  с целью приведения их технических параметров в соответствие с существующими нагрузками и интенсивностью движения.

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений предусматривают проведение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети дорог в соответствии с действующими нормативными документами. В программный период необходимо осуществить комплекс мероприятий по обеспечению функционирования эффективной системы содержания дорог, основанной на оптимальном расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов.

Проводить ремонтные работы по восстановлению проектной грузоподъемности, повышению долговечности  дорог и сооружений на них, а также обеспечение нормативных требований по безопасности дорожного движения.

Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов,  строительство автомобильных дорог по улично-дорожной сети населенных пунктов Новомышастовского сельского поселения.

В целом, все запланированные мероприятия подпрограммы 1 окажут позитивное влияние на решение социальных проблем, достижение стабилизации экономики, реализацию приоритетных национальных проектов, создание безопасных условий движения транспорта и перевозки пассажиров, повышение комфортности проживания.

Перечень мероприятий ежегодного этапа Программы.

| Объект собственности | Мероприятие | Объём | Источник финансирования | Объём Финансирования рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) | Содержание дорог Ремонт дорог Установка дорожных знаков Уличное освещение Устройство тротуаров | 8,75 км 2,8 км 17 шт. 15 уличных светильников 1000 м | Местный бюджет, краевой местный бюджет местный бюджет местный бюджет, , местный бюджет, | 43000 67000 1000 23000 10000 20000 170000 |

3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.

3.1.1. Потребность в дорожных материалах.

Таблица 1. Потребность в дорожных материалах для устройства улучшенного дорожного полотна улиц.

| Населённый пункт | Наименование улицы | Длина метров | Ширина метров | Слой покрытия см | Объём материала, кубометров/тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Кырчаны | Гагарина | 450 | 4 | 10 | 180 |
|  | Лесная | 300 | 4 | 10 | 120 |
|  | Луговая | 250 | 4 | 10 | 100 |
|  | Садовая | 500 | 4 | 10 | 200 |
|  | Советская | 300 | 4 | 10 | 120 |
|  | Колхозная | 700 | 4 | 10 | 280 |
|  | Мира | 500 | 4 | 10 | 200 |
|  | Переулок Мира | 600 | 4 | 10 | 240 |
|  | Полевая | 300 | 4 | 10 | 120 |
|  | Ленина | 300 | 3 | 10 | 90 |
|  | Сосновая | 700 | 2 | 10 | 140 |
| Итого |  | 4900 |  |  | 1790 |
| П.с.т. Св. Пруды | Нагорная | 400 | 4 | 10 | 160 |
|  | центральная | 400 | 4 | 10 | 160 |
| Итого |  | 800 |  |  | 320 |
| Деревня Карачи | Коммуны | 500 | 4 | 10 | 200 |
|  | Садовая | 500 | 4 | 10 | 200 |
| Итого |  | 1000 |  |  | 400 |
| Всего |  | 6700 |  |  | 2510 / 4500 |

3.1.2. Затраты на содержание и ремонт улиц населённых пунктов.

Таблица 2. Затраты на содержание и ремонт дорог (улиц) местного значения.

| № п/п | Вид работы | Техника | Норма выра- ботки | Затраты, час | Расцен ка * | Сумма затрат, рублей | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Объем | Кол. в год | Год. объем | Марка машины | Кол- во |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Очистка улиц от снега | 16 км | 15 | 240 км | ДТ-75 бульдозер | 1 | 4 км/час | 60 | 528,92 | 31735 | октябрь- апрель ежегодно |
| 2 | Грейдерова- ние | 8 км | 10 | 80 км | МТЗ-82 грейдер | 1 | 4 км/час | 20 | 524.42 | 10488 | май- октябрь ежегодно |
|  | Итого на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 42223 | ежегодно |
| 3 | Ремонт дорожного полотна улиц | 6,5 км, 4500 тонн | 1 | 6,5 км, 1125 тонн |  | 6 |  | 430 машино-часов |  | 268001 | июнь- июль в течение 4 лет |
| 3.1 | Буртование материала | 4500 тонн | 1 | 1125 тонн | ДТ-75 бульдозер | 1 | 60 т/час | 75 | 528,92 | 39700 | Июнь |
| 3.2 | Погрузка материала | 4500 тонн | 1 | 1125 тонн | ЭО-2621 экскаватор | 1 | 30 т/час | 150 | 520,33 | 78050 | июнь |
| 3.3 | Возка материала | 4500 тонн | 1 | 1125 тонн | КАМАЗ самосвал | 1 | 30 т/час | 150 | 809,25 | 121390 | июнь |
| 3.4 | Планировка дорожного полотна | 6,7 км | 1 | 1,7 км | ptd valign=tr td rowspan=/p 59 width= ДТ-75М бульдозер | 1 | 0,3 км/час | 22 | 528,92 | 11637 | июнь |
| 3.5 | Грейдирова- ние | 53км | 8 | 13,6 км | МТЗ-82 грейдер | 1 | 4 км/ч | 13 | 524,42 | 6817 | июнь |
| 3.6 | Устройство кюветов | 1 км | 1 | 0,5 км | ЭО-2621 экскаватор | 1 | 0,05 км/час | 20 | 520,33 | 10407 | июнь |
| 4 | Устройство тротуаров | 2500 м2 |  | 625 м2 |  |  |  |  |  | 190000 | в течение 1 года |
| 4.1 |  | 10000 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 560000 | за 4 года |

*расценки взяты без учёта накладных расходов и плановой прибыли.

3.2. Установка дорожных знаков запрещающих движение тракторов по улицам населённых пунктов поселения в период распутицы.

Для сохранения дорожного полотна улиц населённых пунктов Кырчанского сельского поселения есть необходимость запрещения движения тракторов в период распутицы весеннее и осеннего периодов.

Для этого необходимо установить 5 запрещающих движение тракторов в определённый период года знаков в селе Кырчаны. Затраты местного бюджета примерно 5000 рублей.

3.3. Установка дополнительных уличных светильников.

За период 2008-2012 годы по местной программе «Свет в ночи» в поселении установлено 114 уличных фонарей в селе Кырчаны – 61шт., в деревнях Карачи, Коромысловщина, Рогали – 53 шт.

Однако интенсивность освещения на нескольких улицах села Кырчаны недостаточная, требуется дополнительная установка светильников на улицах Ленина, Мира, Колхозной, Советской, Сосновой в количестве 15 штук. Ориентировочные затраты составят 6000 рублей из местного бюджета.

3.4. Устройство пешеходных дорожек (тротуаров) на дорогах (улицах населённых пунктов Кырчанского сельского поселения) местного значения.

Актуальной проблемой жизнеобеспечения жителей Кырчанского сельского поселения является обустройство дорожного хозяйства местного значения пешеходными дорожками. В весенний и осенний периоды года передвижение пешеходов по улицам населённых пунктов сельского поселения крайне затруднительно из-за плохого состояния, а местами отсутствия тротуаров. Данная проблема обострена ещё тем, что на территории населённых пунктов поселения проживает много престарелых людей.

В поселении необходимо проложить не менее 3000 метров тротуаров в двух населённых пунктах: село Кырчаны – 2000 метров и деревня Карачи – 1000 метров.

Затраты на устройство тротуаров дощатых приведены в смете (приложение 2).

Для качественного и посильного для местного бюджета устройства тротуаров дощатых весь объём работ целесообразно разбить на три этапа (года).

3.5. Содержание и ремонт автомобильных дорог районного значения.

На территории поселения находятся дороги между населёнными пунктами, относящиеся к дорогам районного значения:

деревня Рогали – деревня Жевлаки длиной 4,5 км, село Кырчаны – п.с.т. Светлые Пруды длиной 1,5 км и село Кырчаны – деревня Новик длиной 4 км.

Все перечисленные дороги и инженерные сооружения, находящиеся на них, требуют реконструкции либо ремонта.

3.6. Содержание и ремонт региональной автомобильной дороги Киров – Малмыж.

Региональная дорога Киров – Малмыж- Вятские Поляны  пересекает Кырчанское сельское поселение с севера на юг и проходит по четырём населённым пунктам поселения.

Обслуживанием дороги занимается Нолинский участок КОГП «Кировавтодор»

В населённых пунктах дорога требует обустройства:

- установка дорожных знаков около детских учреждений;

- устройство пешеходных дорожек;

- устройство отводов для ливневой и талой воды.

4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы.

Система программных мероприятий включает следующие направления:

1) отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства, включающие:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения и искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

- диагностику автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

2) содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений:

- содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования;

- повышения уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования (устройство барьерных ограждений, освещения участков автомобильных дорог общего пользования, замена и установка дорожных знаков);

- осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах межмуниципального значения (нанесение горизонтальной разметки, вырубка кустарников и т.д.).

Общий объём финансирования составляет   200000 рублей:

в том числе:

Средства областного бюджета – 170000 рублей

(при условии попадания в конкурсный отбор ППМИ);

средства местного бюджета -  78000 рублей (ежегодно);

средства внебюджетных источников – 20000 рублей (по согласованию).

Предложения по объёмам, источникам финансирования и основным направлениям финансирования приведены в таблице 3.

Таблица 5. Объём финансирования Программы по годам.

| Основные направления и источники финансирования Программы | 2013 год рублей | 2014 год рублей | 2015 год рублей | 2016 год рублей | Всего, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | По | преду | смотрен | ному | нормативу |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | По | преду | смотрен | ному | нормативу |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы - всего |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | По | преду | смотрен | ному | нормативу |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Объёмы затрат на разработку сметной документации, строительство объектов определён на основе стоимости аналоговых объектов.

Объём затрат на оборудование определён по прайс-листам фирм поставщиков.

Объёмы финансирования мероприятий подлежат уточнению после принятия решения о бюджете Кырчанского сельского поселения на соответствующие годы.

5. Порядок реализации Программы.

Программа реализуется в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ Кырчанского сельского поселения.

Администрация осуществляет:

- планирование реализации мероприятий Программы в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию Программы, обеспечение согласованности их выполнения, анализ перечня программных мероприятий, составление и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы за счёт средств муниципального бюджета на очередной финансовый год;

- общую координацию Программы;

- определение приоритетных этапов ремонта объектов, включенных в Программу;

- управление реализацией мероприятий Программы, в том числе выбор и согласование при необходимости исполнителей работ, координацию выполняемых работ;

- мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальной оценки возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту её завершения;

- внесение при необходимости предложений о координации мероприятий Программы;

- анализ и обобщение результатов выполнения работ по реализации мероприятий Программы.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежегодный мониторинг Программы, предполагающий оценку:

а) достижения запланированных результатов реализации Программы;

б) фактической эффективности реализации Программы;

в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по результатам выполнения Программы;

г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт субсидий, предоставляемых из регионального бюджета, средств местного бюджета, внебюджетных источников.